# Fractional laser

# Wat kan de fractional laser?

De fractional lasertherapie is een nieuwe manier van laserbehandeling,

die geschikt is voor het behandelen van littekens, zoals diepe

acnelittekens en littekens na chirurgie. Chirurgische littekens kunnen

al direct na het verwijderen van de hechtingen behandeld worden,

maar ook op een later moment kan de behandeling een litteken vlakker,

soepeler, minder zichtbaar en minder dik maken.

# Tevens kan de laser worden gebruikt voor huidverjonging en

het verminderen van fijne rimpels. Striae (striemen) kunnen minder

zichtbaar worden door behandeling met de fractional laser.

# Hoe werkt de fractional laser?

# De fractional laser schiet zeer kleine gaatjes in de huid. Als reactie

op deze kleine gaatjes maakt de huid zelf nieuw collageen aan,

waardoor de huid steviger wordt, en er beter uit gaat zien. Doordat er

maar zeer kleine gaatjes worden gemaakt, is de huid na de

behandeling snel hersteld en is er geen risico op wonden

of littekens.

# De behandeling

Voor de behandeling bespreken we met u wat u mag verwachten.

Belangrijk hierbij is dat u aangeeft of u wel eens een koortslip heeft,

zodat we hier rekening mee kunnen houden. Ook als u medicijnen

gebruikt, is het goed dit even aan te geven. Voor deze manier van lasertherapie  is

het geen bezwaar als de huid voor de behandeling bruin ziet.

Tijdens de behandeling wordt de huid behandeld met laserflitsen, die elkaar snel opvolgen. De behandeling geeft een onaangenaam gevoel, maar het is niet erg pijnlijk en verdoving is dan ook niet nodig. Na de behandeling voelt het behandelde gebied branderig aan en kan de eerste dag een beetje gezwollen zijn. Gedurende enkele dagen is het huidgebied wat rood, maar het gaat niet kapot. Goed koelen vermindert de branderigheid en roodheid.

Na de behandeling is het belangrijk de huid gedurende enige weken tegen zonlicht te beschermen.

# Het resultaat

Voor de meeste behandelingen geldt dat het beste resultaat wordt bereikt als er drie keer achter elkaar wordt behandeld, steeds met ongeveer een maand tussen de behandelingen. Een half jaar na de behandeling treedt dan nog steeds verdere verbetering van de huid op. Na 6 tot 9 maanden is het uiteindelijk resultaat van de behandeling pas te beoordelen.

Tarieven per keer:

Intake en proefbehandeling		€    50

Bovenlip     				€  100                                                                                         Wangen 				€  300                                                                                             Gelaat					€  550					             Kraaienpootjes				€  175					                        Littekens tot 2 cm			€    50							                         	Tot 5 cm			€  100								Tot 10 cm			€  150						             Consult zonder flits			€    25

Kosten van overige behandelingen zijn afhankelijk van het te behandelen oppervlak.

Indien u besluit om 3 behandelingen in een keer af te rekenen, dan krijgt u de vierde behandeling gratis.